SCHEDA DI SICUREZZA

| SEZIONE 1 | IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ |
| --- | --- |

Questa SDS è conforme alla legislazione Italiana ed Europea  vigente.

PRODOTTO

Nome del prodotto:    UNIVIS HVI 26

Descrizione del prodotto:	   Olio base e additivi

Codice del prodotto: 		   201560109730,   407966,   431015-60

Uso previsto:  		 Fluido idraulico

IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ

Fornitore:		EXXONMOBIL LUBRIFICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEM., BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgio

| Servizio Emergenza 24 ore su 24 | Centro Nazionale Informazione Tossicologica (Pavia) 39 0382 24444 |
| --- | --- |
| Richiesta (M)SDS | 39 02 8803 286 |
| Richesta informazioni tecnico/commerciali sui prodotti | 39 800 929014 |
| Informazioni generali | 39 800 929014 |
| e-mail | SDS-ITALY@EXXONMOBIL.COM |

| SEZIONE 2 | IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI |
| --- | --- |

Questo materiale non è considerato pericoloso secondo le linee guida  legislative  (vedere la Sezione 15).

PERICOLI PER LA SALUTE

Basso ordine di tossicità.  Eccessiva esposizione puo' causare irritazione a occhi, pelle o repiratoria.  L'iniezione sottocutanea ad alta pressione può causare danni gravi.

Nota:   Questo materiale non deve essere usato per alcun utilizzo all'infuori dell'uso previsto nella Sezione 1, senza la consulenza di un esperto. Studi sulla salute hanno dimostrato che l'esposizione chimica può causare potenziali rischi per la salute umana, che possono variare da individuo a individuo.

| SEZIONE 3 | COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI |
| --- | --- |

Sostanze pericolose o Sostanze complesse da riportare:

| Nome | CAS# | EINECS / ELINCS | Concentr.* | Simboli/Frasi di rischio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTILLATO MEDIO IDRO TRATTATO (PETROLIO) | 64742-46-7 | 265-148-2 | 70 - 80% | Xn;R65, R66, Note H, Note N |

Tutte le concentrazioni sono in percentuale sul peso, ad eccezione dei gas.  Le concentrazioni di gas sono in percentuale sul volume.

| SEZIONE 4 | INTERVENTI DI DI PRIMO SOCCORSO |
| --- | --- |

INALAZIONE

Rimuovere per evitare ulteriore esposizione. Coloro che prestano assistenza  devono evitare l'esposizione per se'  e per gli  altri. Usare una protezione adeguata delle vie respiratorie. In caso di irritazione delle vie respiratorie, vertigini, nausea o incoscienza, ricorrere immediatamente a visita medica. In caso di arresto della respirazione, praticare ventilazione assistita con un dispositivo meccanico o ricorrendo alla respirazione bocca a bocca.

CONTATTO CON LA PELLE

Lavare le aree di contatto con acqua e sapone.  In caso di iniezione del prodotto nella o sotto la cute, o in qualsiasi parte del corpo, indipendentemente dall'aspetto o dalle dimensioni della ferita, fare vedere immediatamente il paziente a un medico come emergenza chirurgica. Anche se i sintomi iniziali da iniezione ad alta pressione possono essere minimi o assenti, il trattamento chirurgico precoce entro poche ore può ridurre significativamente l'entità finale della lesione.

CONTATTO CON GLI OCCHI

Sciacquare con abbondanti quantità d'acqua.  In caso di irritazione, ricorrere a visita medica.

INGESTIONE

Di norma, non sono necessarie misure di primo soccorso. Consultare tuttavia un medico in caso di malessere persistente.

| SEZIONE 5 | MISURE ANTINCENDIO |
| --- | --- |

MEZZI ESTINGUENTI

Mezzi di estinzione appropriati:  Usare nebbia d'acqua, schiuma, polvere chimica secca, anidride carbonica (CO2) per spegnere l'incendio.

Mezzi estinguenti  inappropriati:  Getti diretti d'acqua

ANTINCENDIO

Istruzioni antincendio:  Evacuare l'area.  Evitare la dispersione o infiltrazione dei materiali antincendio   in corsi d'acqua, reti fognarie o riserve d'acqua potabile.  Gli addetti all'estinzione dell'incendio devono usare equipaggiamento di protezione standard  e - in spazi chiusi - autorespiratore SCBA.  Usare spruzzi d'acqua per raffreddare le superfici esposte all'incendio e proteggere il personale.

Pericoli d'incendio insoliti:  Combustibile.  Le nebulizzazioni pressurizzate possono formare una miscela infiammabile.

Prodotti di combustione pericolosi:   Ossidi di zolfo, Aldeidi, Ossidi di carbonio, Prodotti di combustione incompleta., Fumi, esalazioni

DATI  D'INFIAMMABILITÁ

Punto di infiammabilità [Metodo]:  >90C  (194F) [ ASTM D-92]

Limiti di infiammabilità (Volume approssimativo % in aria):   LEL:  0.9     UEL: 7.0

Temperatura di autoaccensione:  N/D

| SEZIONE 6 | MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE |
| --- | --- |

PROCEDURE DI NOTIFICA

In caso di fuoriuscita o rilascio accidentale, darne notifica alle autorità competenti in conformità a tutte le normative vigenti.

GESTIONE DELLE FUORIUSCITE

Dispersione sul suolo:  Arrestare la perdita se tale intervento può essere compiuto senza rischi.  Recuperare mediante pompaggio o con un materiale assorbente  adatto.

Dispersione in acqua:  Arrestare la perdita se tale intervento può essere compiuto senza rischi.  Confinare immediatamente la fuoriuscita accidentale con barriere.  Avvisare altre imbarcazioni.  Rimuovere dalla superficie schiumando o con assorbenti appropriati.  Consultare uno tecnico specialista prima di usare disperdenti.

Le raccomandazioni per fuoriuscite accidentali a terra e nell'acqua si basano sulle ipotesi di fuoriuscite più probabili per questo prodotto; tuttavia, condizioni geografiche, venti, temperatura (e nel caso di fuoriuscite in acqua) direzione e velocità e  della corrente possono influenzare fortemente le azioni appropriate da prendere. Per questa ragione dovrebbero esse consultati esperti locali.

Nota : Le regolamentazioni locali possono prescrivere o limitare un'azione da prendere.

PRECAUZIONI  AMBIENTALI

Fuoriuscite di grandi dimensioni:  arginare a distanza il liquido accidentalmente fuoriuscito per il successivo  recupero e smaltimento.  Evitare la dispersione in corsi d'acqua, reti fognarie, seminterrati o aree confinate.

| SEZIONE 7 | MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO |
| --- | --- |

MANIPOLAZIONE

Usare appropriate procedure di stoccaggio e messa a terra. Evitare piccole fuoriuscite e perdite per impedire il pericolo di scivolamento.

Accumulatore statico:   Questo materiale è un accumulatore statico.

STOCCAGGIO

Tenere il recipiente chiuso. Maneggiare i recipienti con cura. Aprire lentamente per controllare possibili perdite di pressione.  Conservare in luogo fresco e ben ventilato.  I contenitori stoccati devrebbero essere messi a terra e confinati.  Fusti devono essere messi a terra e confinati e forniti di valvole di autochiusura, tappi a pressione sottovuoto, limitatori di fiamma.

| SEZIONE 8 | CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE |
| --- | --- |

Nota:Le informazioni sulle procedure di monitoraggio raccomandate possono essere ottenute dagli organismi/enti citati :

Ente Nazionale Italiano di Unificazione - UNI

CONTROLLO  DELL'ESPOSIZIONE

Il livello di protezione e i tipi di controlli necessari variano a seconda delle condizioni di potenziale esposizione.   Misure di controllo da considerare :

Usare impianti di ventilazione a prova di esplosione per restare al di sotto dei limiti di esposizione.

PROTEZIONE PERSONALE

La scelta dell'equipaggiamento di protezione individuale varia in base alle condizioni di esposizione potenziale come per esempio applicazioni, procedure di manipolazione, concentrazione e ventilazione.  Le informazioni sulla scelta dell'equipaggiamento di protezione, come indicata di seguito, si basa sull'uso normale e definito.

Protezione respiratoria:   Se i controlli tecnici non mantengono le concentrazioni di agenti contaminanti aerodispersi a un livello adeguato a proteggere la salute dei lavoratori, è opportuno usare un respiratore appropriato.  Il respiratore deve essere scelto, impiegato e sottoposto a manutenzione in accordo alle legislazioni vigenti, se applicabili. I tipi di respiratori da utilizzare per questo materiale includono  :

Nessuna protezione è solitamente  richiesta in normali condizioni d'uso e con ventilazione adeguata.

Per elevate concentrazioni aerodisperse, usare un respiratore approvato alimentato ad aria, funzionante a pressione positiva.  I respiratori alimentati ad aria, con un flacone di scarico, possono essere appropriati quando i livelli di ossigeno sono inadeguati, se  i rischi dei gas/vapori sono bassi, e se la capacita'/valori dei filtri di purificazione dell'aria possono essere superati.

Protezione delle mani:   Le informazioni sui tipi di guanti specifici fornite si basano sulla documentazione pubblicata e sui dati dei produttori di guanti. Le condizioni di lavoro possono notevolmente incidere sulla adeguatezza e durata dei guant. Contattare il produttore di guanti per informazione specifiche sulla adeguatezza e durata dei guanti nelle condizioni di lavoro specifiche. Ispezionare e sostituire guanti usurati o danneggiati.  I tipi di guanti da considerare per questo materiale includono:

Nessuna protezione è normalmente richiesta in normali condizioni d'uso.

Protezione degli occhi:   In caso di contatto probabile, si raccomanda l'uso di occhiali di sicurezza con protezioni laterali.

Protezione cutanea e del corpo:    Le informazioni sui tipi di indumenti specifici fornite si basano sulla documentazione pubblicata o sui dati dei produttori.  I tipi di indumenti da considerare per questo materiale comprendono:

Nessuna protezione per la pelle è normalmente richiesta in normali condizioni d'uso.  Adottare le precauzioni necessarie per evitare il contatto con la pelle in conformità alle procedure standard di igiene industriale.

Misure igieniche specifiche:   Osservare sempre le misure standard di igiene personale, come per esempio il lavaggio delle mani dopo aver manipolato il materiale e prima di mangiare, bere e/o fumare.  Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro e l'equipaggiamento di protezione per rimuovere i contaminanti. Eliminare gli indumenti e le scarpe che non possono essere lavati. Praticare una buona pulizia generale.

CONTROLLI AMBIENTALI

Vedere le Sezioni 6, 7, 12 e 13..

| SEZIONE 9 | PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE |
| --- | --- |

Di seguito, sono fornite le proprietà fisiche e chimiche tipiche.  Per maggiori dati, consultare il Fornitore alla Sezione 1.

INFORMAZIONI GENERALI

Stato fisico:    Liquido

Colore:   Giallo pallido

Odore:   Caratteristico

Soglia di odore:   N/D

INFORMAZIONI IMPORTANTI SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Densità relativa (a 15 C):    0.89

Punto di infiammabilità [Metodo]:     >90C  (194F) [ ASTM D-92]

Limiti di infiammabilità (Volume approssimativo % in aria):   LEL:  0.9     UEL: 7.0

Temperatura di autoaccensione:  N/D

Punto di ebollizione / Intervallo:    > 200C  (392F)

Densità dei vapori (aria = 1):   > 2 a 101 kPa

Tensione di vapore:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) a 20 C.

Velocità di evaporazione (n-butilacetato = 1):   N/D

pH:   N/A

Log Pow (Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua):   > 3.5

Solubilità in acqua:   Trascurabile

Viscosità:   26 Cst.  (26 mm²/sec) a 40 C.  |  8.1 Cst.  (8.1 mm²/sec) a 100C

Proprietà ossidanti:  Vedere le Sezioni 3, 15, 16

ALTRE INFORMAZIONI

Punto di congelamento:   N/D

Punto di fusione:   N/A

Punto di scorrimento:      -57° C.  (-71° F)

| SEZIONE 10 | STABIILITÀ E REATTIVITÀ |
| --- | --- |

Stabilità:  Il materiale è stabile in condizioni normali.

Condizioni da evitare:  Fiamme libere e fonti di accensione a energia elevata.

Materiali da evitare:   Ossidanti forti

PRODOTTI DI  DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:  Il materiale non si decompone a temperatura ambiente.

Polimerizzazione pericolosa:  Non si verificherà.

| SEZIONE 11 | INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| --- | --- |

Tossicità acuta

| Via di esposizione | Conclusione / Osservazioni |
| --- | --- |
| INALAZIONE |  |
| Tossicità (Ratto): LC 50 > 5000 mg/m³ | Minimamente tossico. In base alla valutazione dei componenti. |
| Irritazione: Dati finali non disponibili. | Pericolo trascurabile a temperatura ambiente o di normale manipolazione. In base alla valutazione dei componenti. |
| INGESTIONE |  |
| Tossicità (Ratto): LD 50 > 2000 mg/kg | Minimamente tossico. In base a dati di test per materiali di struttura simile. |
| Pelle |  |
| Tossicità (Coniglio): LD 50 > 2000 mg/kg | Minimamente tossico. In base a dati di test per materiali di struttura simile. |
| Irritazione (Coniglio): Dati disponibili. | Irritazione trascurabile per la pelle a temperatura ambiente. In base alla valutazione dei componenti. |
| Occhio |  |
| Irritazione (Coniglio): Dati disponibili. | Può causare disturbi lievi di breve durata agli occhi. In base alla valutazione dei componenti. |

Maggiori  informazioni sono disponibili su richiesta.

| SEZIONE 12 | INFORMAZIONI ECOLOGICHE |
| --- | --- |

Le informazioni fornite si basano sui dati disponibili per il materiale in oggetto, per  i componenti del materiale e per  materiali simili.

Ecotossicità

Materiale -- Non si presume che sia  nocivo per gli organismi  acquatici.

Mobilità

Componenti piu' volatili -- Estremamente volatile, si ripartisce rapidamente in aria.  Non si presume che si ripartisca in  sedimento e solidi sospesi nelle acque reflue.

Componente ad alto peso molecolare -- Questo materiale ha bassa solubilità e si presume che  galleggi e migri dall'acqua al terreno.  Si presume che si  ripartisca  nel  sedimento  e in solidi sospesi nelle acque reflue.

PERSISTENZA E DEGRADABILITÀ

Biodegradazione:

Componenti idrocarbonico -- Si presume che sia facilmente biodegradabile

POTENZIALE DI BIOACCUMULO

Componenti idrocarbonico -- Ha potenziale di bioaccumulazione, comunque il metabolismo o le proprieta' fisiche possono ridurre la bioconcentrazione o limitare la biodisponibilita'.

| SEZIONE 13 | CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO |
| --- | --- |

Le raccomandazioni per lo smaltimento si basano sul materiale così come fornito.  Smaltire in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e alle caratteristiche del materiale al momento dello smaltimento.

RACCOMANDAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Il prodotto è idoneo alla combustione in un impianto chiuso e controllato  adatto ai  combustibili o allo smaltimento mediante incenerimento in condizioni controllate a temperature molto elevate per impedire la formazione di prodotti di combustione indesiderati.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO AI SENSI DI LEGGE

Codice Europeo dei Rifiuti:  13 01 10

NOTA:  questi codici sono assegnati in base agli usi più comuni per questo materiale e possono non tenere conto degli agenti contaminanti derivanti dall'uso effettivo.  Chi produce rifiuti deve valutare il processo effettivamente usato durante la generazione del rifiuto e i suoi contaminanti al fine di assegnare il codice di rifiuto piu' appropriato .

Questo prodotto e' considerato un rifiuto pericoloso in accordo alla Direttiva 91/689/EEC sui rifiuti pericolosi, e soggetto alle disposizioni di detta Direttiva, almeno che non sia applicabile l'articolo 1(5) della Direttiva.

Avvertenza recipienti vuoti Avvertenza sui contenitori vuoti (quando appropriato):  i contenitori vuoti possono contenere residui e possono essere pericolosi. Non cercare di riempire o pulire i contenitori senza opportune istruzioni. I bidoni vuoti devono essere completamente drenati e stoccati in sicurezza fino a un appropriato condizionamento o smaltimento. I contenitori vuoti devono essere riciclati, recuperati o smaltiti da un appaltatore qualificato o autorizzato e in conformità con le normative governative. NON METTERE SOTTO PRESSIONE, TAGLIARE, SALDARE, FORARE, FRANTUMARE O ESPORRE TALI CONTENITORI A CALORE, FIAMME, SCINTILLE, SCARICHE ELETTROSTATICHE O ALTRE SORGENTI DI ACCENSIONE.  ESSI POSSONO ESPLODERE E PROVOCARE LESIONI O LA MORTE.

| SEZIONE 14 | INFORMAZIONI SUL TRASPORTO |
| --- | --- |

TERRA (ADR/RID) :  Non regolamentato per il trasporto via terra.

VIE NAVIGABILI INTERNE (ADNR) :  Non regolamentato per il trasporto fluviale interno.

MARE (IMDG) :  Non regolamentato per il trasporto via mare in accordo ai codici  IMDG

TRAFFICO AEREO (IATA) :  Non regolamentato per il trasporto aereo

| SEZIONE 15 | INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA |
| --- | --- |

Il materiale non è pericoloso secondo quanto definito dalle Direttive dell'Unione Europea per le Sostanze e Preparati pericolosi.

Etichettatura EU:  Non regolamentato in accordo alle Direttive EC.

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA  E LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI

Conforme ai seguenti requisiti degli inventari Nazionale/Europeo delle sostanze chimiche:   TSCA, EINECS, PICCS, AICS, DSL, KECI, ENCS, IECSC

Leggi e regolamenti nazionali:  Fare riferimento alle seguenti normative:

D.LGS. 52/97, D.M. (Min.della Salute ) 14/6/2002 e 7/9/2002, D.E. 1999/45/CE, 2001/60/CE e normativa collegata, sulla "Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi"

DPR 303/56 "Norme generali per l'igiene del lavoro"

DPR 547/55 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"

DPR 336/94 "Tabella delle malattie professionali nell'industria"

D.Lgs 626/94 e "Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE

242/96 e 25/02  89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,

per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"

| SEZIONE 16 | ALTRE INFORMAZIONI |
| --- | --- |

N/D = Non determinato, N/A = non applicabile

LEGENDA DEI CODICI DI RISCHIO RIPORTATI  NELLE SEZIONI 2 E 3 DI QUESTO DOCUMENTO (a titolo puramente informativo):

R65; Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

R66; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

QUESTA SCHEDA DI SICUREZZA CONTIENE LE SEGUENTI REVISIONI ::

Cambi nella Revisione :

Sezione 01 : Codice Prodotto modificata.

Sezione 9 : Punto di ebollizione modificata.

Sezione 08 : Protezione delle mani modificata.

Sezione  08 : Controllo dell' esposizione - Note. modificata.

Sezione 7 : Manipolazione e Stoccaggio - Manipolazione. modificata.

Sezione 7: Manipolazione e stoccaggio -Frasi per lo Stoccaggio modificata.

Sezione 6 : Spandimenti Accidentali - Gestione degli Spandimenti - Suolo modificata.

Sezione 8: Protezione Respiratoria modificata.

Sezione  08 : Controllo dell' esposizione - Note. modificata.

Sezione 15 : Inventari Chimici Nazionali modificata.

Sezione 11: Tossicita' Acuta - Componenti - Titolo modificata.

Sezione 12 : Informazioni Ecologiche - Mobilita' modificata.

Sezione 01 : Metodi di Contatto con la Società, in ordine di priorità modificata.

Sezione 12 : Informazioni Ecologiche - Bioaccumulo modificata.

Sezione 12 : Informazioni Ecologiche - Mobilita' aggiunta.

Sezione 12 : Informazioni Ecologiche - Mobilita' aggiunta.

Sezione 12 : Informazioni Ecologiche - Biodegradabilita' aggiunta.

Sezione 12 : Informazioni Ecologiche - Biodegradabilita' aggiunta.

Identificazione dei Pericoli: Pericoli Fisico/Chimici - Titolo cancellata.

Identificazione dei Pericoli: Pericoli Fisico/Chimici cancellata.

Sezione 09: DMSO IP cancellata.

Sezione 09: DMSO IP - Titolo cancellata.

Sezione 11 : Altri effetti sulla salute. cancellata.

Sezione 08: Limiti di Esposizione/Standards cancellata.

Sezione 08: Limiti/standard di esposizione - Titolo cancellata.

Sezione 11: Tossicita' Acuta - Componenti cancellata.

Sezione 12 : Informazioni Ecologiche - Biodegradabilita' cancellata.

Sezione 12 : Informazioni Ecologiche - Biodegradabilita' cancellata.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le informazioni e raccomandazioni qui contenute sono, per quanto a conoscenza di ExxonMobil, accurate e affidabili, alla data di pubblicazione. La ExxonMobil puo' essere contattata per assicurarsi che il documento sia il piu' aggiornato disponibile presso la ExxonMobil. Le informazioni e raccomandazioni sono offerte all'esame e considerazione dell'utilizzatore, ed e' responsabilita' dell'utilizzatore di considerare se il prodotto e' appropriato per il suo utilizzo specifico. Se il compratore reimballa questo prodotto, deve assicurarsi che le appropriate informazioni di salute e sicurezza siano incluse nel contenitore. Appropriate segnalazioni e procedure di manipolazione sicura devono essere messe a disposizione del trasportatore e dell'utilizzatore.

Sono severamente proibite alterazioni a questo documento. Eccezion fatta per quanto stabilito dalla legge, la ripubblicazione o la ritrasmissione di questo documento, in tutto o in parte, e' vietata. Il termine "ExxonMobil" e' usato per convenienza, e puo' includere una o piu' ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation, o qualsiasi affiliata nella quale detengano interessi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Esclusivamente per uso interno |  |
| --- | --- |
| MHC: 0, 0, 0, 0, 0, 0 | PPEC: A |

DGN:  2031174XIT  (1005542)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------